Wykład 1

- Wprowadzenie do wykładu

Procesy radiacyjne w atmosferze odgrywają kluczową rolę w bilansie promieniowania słonecznego oraz ziemskiego (rys 1.1). Promieniowanie słoneczne jak i ziemskie jest pochłaniane, rozpraszane oraz emitowane w atmosferze. Wskutek pochłaniania, promieniowanie jest jednym z głównych źródeł energii w atmosferze, ale przede wszystkim stanowi najważniejszą składową bilansu energii na powierzchni ziemi (rys. 1.2). Skutkiem różnicy w bilansie promieniowania jest cyrkulacja powietrza zarówno w skali globalnej (np. cyrkulacja Hadley’a) jak i lokalnej (np. cyrkulacja górsko dolina czy cyrkulacja bryzowa). Pochłanianie promieniowania słonecznego ustala równowagę radiacyjno-konwekcyjną, której konsekwencją jest  pionowa stratyfikacja atmosfery. Dostarczana przez promieniowanie energia stanowi z jednej strony impuls do zapoczątkowania konwekcji, zaś w drugiej strony może konwekcję hamować i prowadzić do stanów równowagi stabilnej.

Rys. 1.1 Bilans promieniowania słonecznego oraz ziemskiego atmosferze (Trenberth, K.E., J.T. Fasullo, and J. Kiehl, 2009).

Program wykładu obejmował będzie następujące działy fizyki atmosfery:

  - oddziaływanie promieniowania z atmosferą

  - transfer promieniowania w atmosferze

  - zmiany klimatu

Ze względu na mały wymiar czasowy wykładu będzie on miał charakter wstępu do powyższych działów naukowych ze szczególnym naciskiem na transfer promieniowania w atmosferze oraz wpływem procesów radiacyjnych na zmiany klimatu Ziemi.

Rys. 1.2 Strumienie energii pomiędzy powierzchnią Ziemi, atmosferą oraz przestrzenia kosmiczną wyrażone w procentach przychodzącego promieniowania słonecznego

- Definicje podstawowych wielkości, stosowane nazewnictwo, geometria (układy współrzędnych)

Do opisu transferu promieniowania w atmosferze stosowany będzie sferyczny układ współrzędnych. Przez  oznaczany będzie wektor związany z kierunkiem propagującego się promieniowaniem i określać go będziemy przez kąt zenitalny ( oraz azymutalny ( w układzie sferycznym.

Rys. 1.3 Układ współrzędnych do opisu promieniowania elektromagnetycznego

Kąt bryłowy oznaczany będzie przez ( i zdefiniowany jako stosunek pola powierzchni do kwadratu odległości:  [sr]. Różniczkowy kąt bryłowy w układzie sferyczny ma postać:

,

Rys. 1.4 Definicja kąta bryłowego

Przykład: kąt bryłowy Słońca widzianego z Ziemi

dla małych kątów (,

rad= 0.26o

Promieniowanie elektromagnetyczne jest poprzeczną falą generowaną przez oscylujące ładunki elektryczne. Prędkość propagacji fal elektromagnetycznych w ośrodku wynosi , gdzie n jest współczynnikiem załamania i dla powietrza

Rys 1.5 Opis promieniowania elektromagnetycznego

w temperaturze pokojowej i widzialnym obszarze spektrum wynosi około 1.00029.

Rozważmy płaską  falę elektromagnetyczną

.

Po podstawieniu do równań Maxwella

oraz uwzględniając, że

otrzymujemy związki na stałe  oraz

Mnożąc przedostatnie równie przez  a następnie wykorzystując ostatnie równie mamy

.

Wykorzystując następnie tożsamość wektorową

otrzymujemy

.

Wektor jest określony na płaszczyźnie zespolonej i ma postać

.

Mamy stąd .

Korzystając ze związku

,

gdzie N jest zespolonym współczynnikiem refrakcji () ostatecznie otrzymujemy wzór na płaską falę elektromagnetyczną propagującą się w kierunku osi „z” w postaci

.

Pierwszy czynnik wykładniczy w powyższym równaniu związany jest z zanikiem amplitudy fali elektromagnetycznej i określony jest przez urojoną część współczynnika refrakcji. Rzeczywista część współczynnika refrakcji (współczynnik załamania światła) determinuje prędkość fazową fali.

Energia fal elektromagnetycznych na jednostkę powierzchni prostopadłej do kierunku poruszania i jednostkę czasu jest zdefiniowana przez wektor Poynting’a , gdzie

.

Ze względu na dużą zmienność czasową pola elektrycznego oraz magnetycznego w praktyce istotna jest uśredniona po czasie wartość wektora Poyting’a . Biorąc pod uwagę, że pole elektryczne oraz magnetyczne ma postać harmoniczna

łatwo pokazać, że średnia wartość wektora Poyting’a wynosi

.

Tak więc, energia fal elektromagnetycznych określona jest przez kwadrat amplitudy pola elektrycznego. Zauważmy, że natężenie promieniowania I jest proporcjonalne do czynnika wykładniczego  zaś czynnik w wykładniku  nosi nazwę współczynnika absorpcji.

Kompletny opis promieniowania wymaga wprowadzenia parametrów opisujących jego polaryzację. W 1852 Stokes zdefiniował następujące cztery parametry

,

,

,

,

gdzie El oraz Er są równoległą oraz prostopadłą składową wektora natężenia pola elektrycznego względem płaszczyzny odniesienia. Opisują one wibrację wektora oraz różnice fazy pomiędzy składowymi tego wektora. Zapisując składowe pola elektryczne w postaci harmonicznej

,

,

można pokazać, że wektor Stokes’a ma następujące współrzędne

gdzie ( jest różnicą faz i wynosi (=(r-(l.

Powyższe wzory opisują pojedynczą falę jednak w rzeczywistość mierząc je dokonuje się uśredniania po wielu falach o niezależnej fazie. Dlatego do opisu polaryzacji używamy uśrednionych po czasie elementów wektora Stokes’a

Dla światła słonecznego (całkowicie niespolaryzowanego) Q=U=V=0.

Istotnym parametrem w opisie polaryzacji promieniowania jest jego stopień polaryzacji. Można zdefiniować stopień polaryzacji liniowej w następującej postaci

oraz stopień polaryzacji kołowej jako

.

Podstawowe wielkości radiacyjne

Radiancja (radiance/intensity) – ilość energii mierzonej w określonym kierunku w jednostce czasu dt na jednostkę powierzchni poziomej dA, kąta bryłowego d( oraz w wąskim przedziale spektralnym d(.

jednostka:

Rys. 1.6 Przyrząd do pomiaru radiacji nieba

W ogólnym przypadku radiacja w atmosferze jest funkcja wektora położenia , kierunku , długości fali oraz czasu. Zatem, zależy od siedmiu niezależnych zmiennych: trzech przestrzennych, dwóch kątów, długości fali lub częstotliwości i czasu. Jeśli radiacja nie zależy od kierunku promieniowania elektromagnetycznego wówczas nosi nazwę radiacji izotropowej, zaś, jeśli dodatkowo nie zależy od położenia w atmosferze wówczas radiacja jest jednorodna.

Strumien (Flux), natężenie promieniowania, irradiancja – ilość energii na jednostkę czasu przechodzącej przez jednostkową powierzchni dA dla wąskiego przedziału spektralnego d( promieniowania elektromagnetycznego.

Rys. 1.7 Przyrząd do pomiaru strumienia promieniowania

Strumień promieniowania związany jest z całkowitą energia promieniowania pochodzącą z górnej (rys. 1.7) lub dolnej półsfery.

Z definicji radiacji i strumienia promieniowania łatwo zauważyć, że związek tych wielkości ma postać: .

W układzie sferycznym związek ten ma postać: .

Dla promieniowania izotropowego mamy prostą zależność .

Całkowita radiacja oraz strumień promieniowania są zdefiniowane wzorami:

oraz

Dodatkowo w przypadku strumienia promieniowania wyróżnia się:

strumień promieniowania bezpośredniego - Fdir określający natężenie promieniowania słonecznego pochodzącego z kierunku tarczy słonecznej mierzone na jednostkową powierzchnię prostopadłą do kierunku propagowania się promieniowania. Ponadto strumień promieniowania rozproszonego - Fdif zdefiniowany jako natężenie promieniowania rozproszonego na powierzchnie płaską.

Skalarna irradiancja zdefiniowana jest następującym wzorem

.

Oznacza to, że skalarna irradiancja sumuje rozkład radiacji z tą samą waga niezależnie od kąta padania promieniowania. Poniższy rysunek pokazuje schemat przyrządu do pomiaru skalarnej irradiacji dla promieniowania idącego w dół.

Rys. 1.8 Przyrząd do pomiaru skalarnej irradiancji

- Promieniowanie ciała doskonale czarnego

Ciało doskonale czarne - to ciało fizyczne, które pochłania całkowicie padające na niego promieniowanie oraz emituje energię zgodnie z prawem Plancka.

Własności ciała doskonale czarnego:

- Promieniowanie jest izotropowe, jednorodne oraz niespolaryzowane.

- Dla danej długości fali promieniowanie zależy tylko od temperatury ciała.

- Jakiekolwiek dwa ciała doskonale czarne o tej samej temperaturze emitują tą samą ilość energii

- Nie istnieją obiekty, które emitują więcej energii, niż ciała doskonale czarne

W równowadze termodynamicznej rozkład spektralny energii emitowanej przez ciało doskonale czarne opisywane jest wzorem Planck’a:

,

gdzie h=6.626x10-34 Js,

k=1.3806x10-23 J/K

Emitowana przez doskonale ciało doskonale czarne radiancja jest funkcją długości fali oraz jego temperatury. Całkowita radiancja ciała doskonale czarnego wyrażona jest wzorem:

Podstawiając zmienna otrzymujemy:

całka oznaczona w powyższym wyrażeniu wynosi (4/15. Tak wiec całkowita energia wypromieniowania przez ciało doskonale czarne wyraża się wzorem:

.

Ponieważ ciało doskonale czarne promieniuje energię izotropowo, dlatego strumień promieniowania wynosi

,

gdzie ( jest stała Stefana-Boltzmanna i wynosi 5.67x10-8 Wm-2K-4. Powyższy wzór opisuje prawo Stefana-Boltzmanna mówiące o tym, że ciało doskonale czarne promieniuje energie proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury absolutnej.

Przykład

Promieniowanie ciała doskonale czarnego temperaturze temperaturze=5650 K jest 105 razy większe niż ciała o T=300 K .

Jak wynika z rys 1.9 długość fali dla której emitowana jest maksymalna energia zależy od temperatury ciała doskonale czarnego. Różniczkując wzór Plancka po długości fali ( a następnie przyrównując pochodną do zera dochodzimy do prawa przesunięć Wien’a:

,

gdzie a=2.897x10-3 mK.

Przykład

(max dla T=5650 K wynosi około 0.5 (m

(max dla T=300 K wynosi około 10 (m

Rys. 1.9 Promieniowanie ciała doskonale czarnego o temperaturze T=5650 K oraz T=300 K

Prawo Kirchhoff’a

Wzór Planck’a opisujący promieniowanie ciała doskonale czarnego odnosi się do warunków równowagi termodynamicznej scharakteryzowanej przez stała temperaturę ciała oraz izotropowe promieniowanie. Ponieważ ciało doskonale czarne jest w równowadze termodynamicznej zetem, emituje tyle samo energii co absorbuje.

Definiujemy następujące wielkości:

zdolność emisyjna ((- jako stosunek emitowanej przez ciało fizyczne radiancji do radiancji emitowanej przez ciało doskonale czarne (wzór Planck’a) oraz

zdolność absorpcyjna A( – jako stosunek promieniowania absorbowanego przez ciało do funkcji Planck’a.

Tak wiec w równowadze termodynamicznej mamy: ((= A(.

Dla ciała doskonale czarnego dla wszystkich długości fali spełniana jest zależność

((= A(=1.

W przyrodzie ciała doskonale czarne nie występują, dlatego często definiuje się pojęcie ciała doskonale szarego, przez które rozumie się ciało, dla którego zdolność absorpcyjna A jest stała mniejsza od jedności (A<1) i niezależna od długości fali. W tym przypadku całkowita energia emitowana przez ciało może być wyznaczana ze wzoru

F=((T4,

gdzie ( jest zdolnością emisyjną ciała doskonale szarego. W rzeczywistości jednak zdolność absorpcyjna oraz emisyjna ciał zależy od długości fali. W tym przypadku nie można explicite scałkować wzoru Planck’a.

Przykłady

Rys.1.10 Zdolność emisyjna dla promieniowania długofalowego

Rys. 1.11 Zdolność emisyjna w oknie atmosferycznym (8-12 (m)

- Słońce oraz Ziemia jako główne źródła promieniowania

Jak pokazano na Rys. 1.10 zdolność emisyjna powierzchni ziemi jest bliska jedności i dlatego przybliżenie powierzchni ziemi modelem ciała doskonale czarnego jest w pełni uzasadnione. Podobnie jest w przypadku Słońca.

Na Rys. 1.9 widoczne są widma promieniowania Słońca i Ziemi, wynika z nich, iż oba widma są w zasadzie rozłączne. W związku z tym rozpatrując promieniowanie w atmosferze można osobno analizować promieniowanie słoneczne oraz ziemskie. W nomenklaturze meteorologicznej to pierwsze nosi nazwę promieniowania krótko-falowego ((<4 (m), zaś drugie promieniowania długo-falowego ((>4 (m).

Podstawową wielkością w radiacji jest stała słoneczna określająca strumień promieniowania bezpośredniego pochodzący od Słońca i docierający do górnej granicy atmosfery. Wynosi ona 1368 Wm-2 i pomimo dość mylącej nazwy nie jest wielkością stała, gdyż zależy od odległości Ziemi -Słońce. Zmienność stałej słonecznej w ciągu roku sięga (3.3 % czyli około (45 Wm-2. Oprócz odległości również aktywność Słońca ma wpływ na stała słoneczną. Wyróżnia się cykl 11 oraz 81 letni w czasie, którego Słońce wzmaga swoją aktywność zwiększając ilość energii wysyłanej w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Jak pokazują wyniki pomiarów bezpośrednich i pośrednich zmiana stała słonecznej związana z aktywnością Słońca wynosi około 1-2 Wm-2.

Promieniowanie słoneczne rozkłada się spektralnie w następujących proporcjach:

- 9 % promieniowanie UV ((<0.4 (m)

- 38 % promieniowanie widzialne (0.4<(<0.7 (m).

- 53 % promieniowanie podczerwone ((>0.7 (m).

Promieniowanie ziemskie podlega większym zmianom niż promieniowanie słoneczne gdyż temperatura powierzchni ziemi zmienia się znacząco. Maksimum energii wypromieniowywanej przez Ziemię przypada na daleką podczerwień (10 (m).

# Text boxes

detektor

(

d(

I((,()

dyfuzor

detektor

detektor

płyta absorbująca

dyfuzer