Prace domowe z Procesów Radiacyjnych

- Wyznacz własności optyczne sferycznych cząstek aerozoli na podstawie teorii Lorenza-Mie. Użyj programu w matlabie dostępnego na stronie: http://www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/kody.php. Wywołanie funkcji mie.m ma postać: [S1,S2,Qext,Qscat,Qback,g]=mie(x,m,nteta), gdzie S1 i S2 są funkcjami do wyznaczania funkcji fazowej, Qext, Qsca, Qback to efektywne przekroje czynne na ekstynkcję, rozpraszanie oraz rozpraszanie wsteczne, g parametr asymetrii, zaś parametry inputowe to: x – parametr wielkości, m – zespolony współczynnik refrakcji, nteta liczba kątów dla których wyznaczana jest funkcja fazowa (2nteta -1 oznacza liczbę katów od 0 do 180 stopni). Wyznacz: współczynnik ekstynkcji, albedo pojedynczego rozpraszania, parametr asymetrii, funkcję fazową, iloraz lidarowy (stosunek współczynnika ekstynkcji do współczynnika rozpraszania wstecznego) oraz współczynnik polaryzacji liniowej dla mieszaniny cząstek o log-normalnym rozkładzie wielkości i promieniu modalnym 0.2 (m i szerokości geometrycznej 2.0 i długości fali 0.5(m. Założyć, że współczynnik refrakcji aerozolu m wynosi 1.53+0.008i oraz 1.33+0i.

Wzory na własności optyczne mieszaniny cząstek o różnych rozmiarach ale tym samym składzie chemicznym:

gdzie Qext,i jest efektywnym przekrojem czynnym na ekstynkcję zależnym od współczynnika refrakcji m oraz promienia cząstki r, oraz parametru wielkości x ().

Funkcja fazowa na podstawie modelu mie.m dana jest wzorem

- Rozważ transfer promieniowania bezpośredniego przez atmosferę w zakresie (a) 400-410 nm oraz (b) 400-450 nm. Zaproponuj modyfikację wzoru Lamberta-Beera (który obowiązuje dla wąskiego zakresu widmowego d() w przypadku szerokiego zakresu widmowego (5 oraz 50 nm). Rozważyć należy następujące czynniki we wzorze Lamberta-Beera

gdzie

I(0 – spektralna stała słoneczna (solar.mat,

http://www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/kody.php ),

m – mass optyczna (air mass.m)

.

(Ray,(  - Rayleigh’owska grubość optyczna (rayleigh.m),

, przyjąć α=1.0.

(N02,(  - grubość optyczna związana z NO2 (opt_no2.m, przyjąć zawartość NO2 0.5 Dobsona)

Rozważ następujące przypadki

- uwzględniając jedynie NO2

- uwzględniając wszystkie czynniki jednocześnie.