Obliczanie wysokości opadu

- Zmierzyć średnicą deszczomierza w centymetrach, oznaczmy ja przez D.

Powierzchnia deszczomierza wynosi więc:

- Przelewamy zgromadzoną wodę do menzurki wyskalowanej w mililitrach (cm3), oznaczamy objętość wody przez V.

Uwaga: Menzurka musi mieć podziałkę co 1 mililitr (cm3)

- Odczytujemy objętość wody

- Obliczamy wysokość opadu H [mm] ze wzoru:

,

czynnik 0.1 wynika z jednostki wysokości opadu H, którą zawsze podajemy w [mm].

Przykład:

Niech D=10.0 cm, zaś zmierzona objętość wody wynosi V=10.0 cm3

Wynik podajemy z dokładnością do jednej cyfry po przecinku.

Metoda druga:

Gdy nie mamy wyskalowanej menzurki, możemy użyć innej byle wąskiej i wysokiej. Wówczas mierzymy w niej ilość wody przy pomocy linijki. Wysokość zapisujemy w milimetrach i oznaczamy wartość przez h.

Dodatkowo musimy znać średnice menzurki. Oznaczmy ja przez d i podobnie jak w przypadku deszczomierza wartość średnicy zapisujemy w [cm].

Przykład:

D=10.0 cm, zmierzona wysokość opadu h=55 mm, średnica menzurki d=2 cm.