Pomiary koncentracji ozonu

Wykonujemy około południa lokalnego.

1. Wypełnić nagłówek protokołu obserwacyjnego.

2. Wyciągnąć z opakowania pojedynczy papierek pomiarowy.

3. Zanotować date oraz czas.

Kalibracja

4. Ustawić skaner na stole z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.

5. Włączyć skaner (powinien widnieć napis: LCD readout).

6. Umieścić papierek w skanerze stroną z preparatem chemicznym w kierunku wyświetlacza

7. Nacisnąć przycisk 1 do momentu aż pojawi się napis CALI

8. Nacisnąć przycisk 2 i wybrać opcję: WHT PAPER (wartości na wyświetlaczu po niżej napisu SAVE mogą fluktuować w czasie)

9. Nacisnąć przycisk 1 oraz 2 równocześnie w celu zachowania kalibracji. Skaner wraca do modu 01 (wartości po niżej napisu SAVE powiernic być 000 i może nieznacznie się zmieniać. Jeśli wartości przekraczają 007 kroki 7-9 należy powtórzyć.

10. Wyciągnąć papierek ze skanera i wyłączyć skaner.

11. Umieścić papierek blisko stacji pomiarowej nie dotykając zabarwionej jego części.

12. Określić zachmurzenie oraz rodzaj chmur

13. Zanotować temperaturę z dokładnością do 0.5 C

14 Zanotować kierunek wiatru.

Właściwe pomiary

15. Włączyć skaner

16. Wsunąć do niego przyniesiony ze stacji papierek

17. Po 5-10 sekundach fluktuacje powinny zmniejszyć się

18. Odczytujemy wartość w ppb, jeśli wartości zmieniają się pomiędzy jedną a drugą wartością wybieramy mniejszą.

19. Określamy zachmurzenie oraz rodzaj chmur.

20. Zapisujemy temperaturę powietrza oraz kierunek wiatru.