Specyfikacje przyrządów pomiarowych w badaniach atmosfery.

Temperatura powietrza

- Maksymalno-Minimalny termometr cieczowy -rozdzielczość 1oC, odczyt co 0.5 oC. Wykalibrowany fabrycznie z dokładnością co najmniej  (1.0 oC

- Maksymalno-Minimalny termometr cyfrowy- dokładności, co najmniej (0.5 oC. Niezależny od temperatury – stały błąd pomiaru.

Musi posiadać możliwość rejestracji temperatury maksymalnej oraz minimalnej w 24 godzinnym okresie czasu.

- Cyfrowy czujnik temperatury - dokładność, co najmniej (0.5 oC . Niezależny od temperatury - stały błąd pomiaru.

- Termometr kalibracyjny – dokładność (0.5 oC, działka co 	0.5 oC, wykalibrowany fabrycznie.

Ciśnienie atmosferyczne

- Aneroid –przedział pomiarowy 940-1060 hPa, dokładności przyrządu 3.5 hPa.

- Wysokościomierz - ze skalą od 650 do 1050 hPa i dokładnością 3.5 hPa.

- Barometr cyfrowy - działający dla zakresu 940-1060 hPa, dokładności przyrządu 3.5 hPa.

Uwaga: Wymagana jest stosunkowa mała dokładność pomiaru ciśnienia

Wilgotność powietrza

- Higrometr cyfrowy - rozdzielczości pomiaru 1% , dokładność co najmniej 5 % dla zakresu wilgotności 20-95%

- Psychrometr - termometry z podziałką 1oC by móc odczytywać temperaturę z rozdzielczością 0.5oC. Termometry skalibrowane z dokładnością do 1oC zaś wyznaczanie wilgotności z dokładnością do 5%

Uwaga: Wymagana stosunkowa mała dokładność pomiaru wilgotności

Opady

- Deszczomierz - zaopatrzony w plastikowa miarkę o wysokości, co najmniej 280 nm i pozwalającą mierzyć opad z rozdzielczością 0.2 nm lub lepszą.

- Deszczomierz elektroniczny – rozdzielczości, co najmniej 0.25 mm.

Grubość optyczna aerozoli

- Fotometr Słoneczny – pomiar promieniowania słonecznego (przyrząd możliwy do kupienia w GLOBIE).

- Dwa kanały 505 oraz 625 nm.

- Możliwy do wykonania – niski koszt (około 50 zł)

- Wymaga kalibracji, oryginalny Fotometr ma zapewnioną przez GLOBE.

Całkowita zawartość pary wodnej

- Fotometr Słoneczne – przyrząd do pomiaru promieniowania słonecznego w obszarze bliskiej podczerwieni. Wymaga kalibracji. Jest przyrządem podobnym do fotometru używanego do pomiarów aerozolowych

Koncentracja ozonu przypowierzchniowego

- czujnik : chloride dihydrate oraz 1.5-diphenylcarbazide rozpuszczony w acetonie który uzyskuje różowy kolor pod wpływem reakcji chemicznych z ozonem zawartym w powietrzu.

- Odczyt wykowywany skanerem przy użyciu diody LED dla długości fali 540 nm.

- Przyrząd wyskalowany w ilości cząstek na miliard cząstek powietrza ppb.

Temperatura powierzchni Ziemi

- Termometr na podczerwień (pirometr) - dokładność, co najmniej (1.0oC w przedziale temperatur od 32 do 72oC.

Automatyczne stacje pogody

- Zapisywanie danych, co 15 minut

- Pomiar temperatur z dokładnością, co najmniej (1.0o C

- Pomiar ciśnienia z zakresu 940-1060 hPa z dokładnością 3.5 hPa.

- Pomiar wilgotności z rozdzielczością, co 1% i dokładnością, co najmniej 5% w przedziale wilgotności 20-95%.

- Pomiar opadu z rozdzielczością, co najmniej 0.25 mm

- Anemometr (wiatromierz) z dokładnością, co najmniej 5% i przedziale prędkości wiatru 0-34m/s