Kalibracja Fotometru Słonecznego metodą Langley’a.

Uwaga:

- Pomiary kalibracyjne wykonujemy tylko w bezchmurny dzień gdy zarówno okolice tarczy słonecznej jak i cały nieboskłon pozbawione są chmur (nawet cienkich słabo widocznych gołym okiem). Ponadto gdy w czasie obserwacji nie występuje zjawisko mgły i warunki meteorologiczne są „stałe”.

- Wykonuje się je co najmniej 2 razy do roku.

- Pamiętajmy o synchronizacji zegarka, gdyż istotny jest dokładny pomiar czasu w momencie odczytu wskazań przyrządu.

Procedura kalibracyjna

- Kalibracja powinna być wykonywana gdy kąt elewacyjny Słońca zmienia się w przedziale od 10 do 30-35 stopni. Wynika stąd, że w grudniu takiej kalibracji przeprowadzić nie możemy gdyż Słońce góruje po niżej 20 stopni nad horyzontem.

- Korzystając z programu komputerowego obliczamy w jakich godzinach Słońce znajduje się pomiędzy 10 a 30-35 stopni nad horyzontem (w razie problemów proszę o kontakt  kmark@igf.fuw.edu.pl podając długość i szerokość geograficzną szkoły.

- Pomiary kalibracyjne wykonuje się co 10 lub 15 minut rano po wschodzie lub wieczorem przed zachodem Słońca. Zwykle jest to około 1.5 do 2 godzin

- W czasie pomiarów wykonujemy wszystkie kroki jak w czasie standardowych pomiarów fotometrem słonecznym.

- Fotometru nie powinno się zostawiać wystawionego na działanie promieniowania słonecznego (między pomiarami trzymać w miejscu zacienionym)

- Po zakończeniu pomiarów wyniki proszę przesłać na adres kmark@igf.fuw.edu.pl

- Wyniki powinny mieć następujący format w pliku tekstowym lub w tabeli np. w wordzie:

12 00 0 1.163 0  1.047

12 15 0 1.114 0  1.035

12 30 0 1.072 0  1.011

12 45 0 1.008 0  0.983

gdzie, pierwsza kolumna to godzina UTC, następna minuta, napięcie ciemnie i napięcie promieniowania słonecznego dla pierwszego kanału (GRN) oraz to samo dla kanału drugiego (RED).

UWAGA: Dodatkowo proszę wysłać szerokość i długość geograficzną szkoły.

- Po przeprowadzeniu kalibracji zostanie ona wysłana na serwer GLOBE po czym można wysyłać już wyniki kolejnych pomiarów bezpośrednio na Server GLOBE.