Wykład 8

Jedną z metod używanych do rozwiązywania równania transferu jest metoda zwana sumująca (adding) rozwinięta przez Stoksa w 1862 roku. Metoda ta pozwala rozwiązać dokładnie równanie transferu w przypadku wielokrotnego rozpraszania. W metodzie tej na podstawie współczynników transmisji i odbicia od każdej z dwóch warstw oblicza się transmisję oraz odbicie od nich jako całości. W przypadku, gdy obie warstwy mają tą samą grubość optyczną metoda ta nosi nazwę podwajania (doubling).

Rozpatrzmy warstwę atmosfery o grubości optycznej (1. Niech  będzie radiancją promieniowania odbitego (promieniowanie rozproszone), zaś   radiancją promieniowania rozproszonego, które przeszło przez ta warstwę.

Rys. 8.1 Transmisja oraz odbicie promieniowania od warstwy powietrza.

Funkcja (współczynnik) odbicia od warstwy, na którą pada promieniowanie słoneczne definiujemy jako

,

zaś funkcja (współczynnik) transmisji wyraża się wzorem

.

W ogólności definicje te są w bardziej niejawnej postaci

Funkcja transmisji związana z promieniowaniem bezpośrednim wynosi

.

Rozważmy dwie warstwy powietrza o współczynniku odbicia R1 i R2 oraz całkowitej transmisji (transmisja promieniowania rozproszonego plus bezpośredniego)  . Oznaczmy przez R12 oraz  odbicie oraz transmisję przez tak zdefiniowany układ. U oraz są odbiciem oraz transmisją pomiędzy warstwą 1 oraz 2. Całkowity współczynnik odbicia można więc zapisać (patrz rys. 8.2) w postaci

.

Rys. 8.2 Opis metody dodawania dwóch warstw atmosfery

Podobnie całkowity współczynnik transmisji

oraz

.

Współczynniki te można zapisać w prostej formie

Wprowadzając oznaczenia

oraz rozdzielając transmisję na część związaną z promieniowanie rozproszonym oraz bezpośrednim mamy

.

Możemy podobnie rozdzielić współczynniki wówczas

oraz

gdzie T1 , T2 , D oznaczają składowe dla promieniowania rozproszonego. Ostatecznie wszystkie współczynniki mają postać

.

Zauważmy, że mnożenie dwóch funkcji związane jest z obliczeniem całki jak w poniższym przykładzie

.

Numeryczna procedura metody adding

- Startujemy od optycznie bardzo cienkiej warstwy () dla której przybliżenie pojedynczego rozpraszania może być stosowane.

- Następnie używając wyprowadzonych wzorów na transmisję oraz odbicie obliczamy te współczynniki dla warstwy o grubości optycznej równej .

- Powtarzamy krok 2 do momentu, aż grubość optyczna nie osiągnie wymaganej wartości.

Metoda rzędnych dyskretnych (discrete ordinate method) została rozwinięta przez Chandrasekhara w 1950 roku. Jest ona obecnie szeroko stosowana w kodach radiacyjnych wymagających dużej precyzji. Rozpatrzmy dla uproszczenia przypadek izotropowego rozpraszania . Wówczas równanie transferu przyjmuje postać

.

Po zastosowania formuły Gaussa otrzymujemy

Powyższe równanie opisuje 2n niejednorodnych równań różniczkowych pierwszego rzędu. Jeśli oznaczymy , to ogólne rozwiązanie równań jednorodnych ma postać

,

gdzie k oraz gi są stałymi. Podstawiając rozwiązanie do równania jednorodnego mamy

Współczynnik gi mogą być wyznaczone z równania

gdzie L jest stała. Po podstawieniu do równania na gi otrzymujemy

.

Równanie to daje 2n rozwiązań na współczynniki  (n=1,2,...,n). Ostatecznie rozwiązanie równania jednorodnego przyjmuje postać

gdzie Li są stałymi. Rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego ma prosta postać

.

Podstawiając do równania wyjściowego mamy

.

gdzie

zaś

Ostatecznie pełne rozwiązanie równania transferu ma postać

gdzie stałe Li są wyznaczane z warunków brzegowych.

Na koniec rozważań na temat metod rozwiązywania równania transferu uogólnijmy metodę dyskretnych rzędnych w przypadku anizotropowego rozpraszania. Radiancja promieniowania może być zapisana w postaci szeregu

Rozwiązanie ogólne równania jednorodnego podobnie jak w przypadku rozpraszania izotropowego ma postać

gdzie są współczynnikami. Rozwiązanie szczególne równania jednorodnego może być zapisane w formie

gdzie funkcje

.

Ostatecznie rozwiązanie na radiancję ma postać

gdzie i=-n,...,n.

Własności metody DISORT (numeryczny kod metody rzędnych dyskretnych)

- Stosowany dla niejednorodnej atmosfery (przybliżenie płasko-równoległe)

- Możliwe jest zadanie dowolnej liczby warstw w atmosferze.

- Każda warstwa jest scharakteryzowana przez efektywną grubość optyczną, albedo pojedynczego rozpraszania, oraz parametr asymetrii lub funkcję fazową.

- Możliwe jest zadanie dowolnej funkcji fazowej przez podanie współczynników rozwinięcia w wielomiany Legendre’a.

- Liczba strumieni radiacyjnych jest zadawana przez użytkownika (czas obliczeń jest proporcjonalny do sześcianu liczby strumieni!).

- Kluczowym problemem jest uzyskanie rozwiązania dla funkcji fazowych z silnym rozpraszaniem do przodu.

- DISORT pozwala na wyznaczenie radiancji jako funkcji kierunku oraz położenia w atmosferze nie tylko na granicach warstw, ale i w ich środku.

Rozważane do tej pory metody rozwiązywania równania transferu promieniowania w atmosferze dotyczyły monochromatycznego promieniowania. Rozwiązanie równania transferu dla każdej linii spektralnej jest bardzo kosztowne obliczeniowo i używane jedynie do obliczeń, gdy wymagana jest wysoka rozdzielczość spektralna. Do tego typu modeli (model linia po linii) można zaliczyć LBLRITM oraz GENSPEC. Ten ostatni został napisany w środowisku MATLAB i umożliwia obliczanie transmisji promieniowania. Poza modelami linia po linii znacznie częściej używane są modele pasmowe oraz model rozkładu-k. Pierwsze z nich stosują różne metody do obliczania efektywnej transmisji przez pasmo. W najprostszym przypadku dla jednorodnej atmosfery efektywna transmisja wynosi

.

W dalszej części pominiemy metody obliczania efektywnej transmisji dla modeli pasmowych.

W metodzie rozkładu-k całe spektrum dzielone jest na N przedziałów w taki sposób, że każdy z nich zawiera dużą liczbę linii absorpcyjnych. Z drugiej strony są one na tyle wąski, aby można było założyć, że funkcja Plancka w obrębie takiego pasma była stała. Rozważać będziemy dla uproszczenia przypadek atmosfery jednorodnej. W metodzie tej całkowanie po częstotliwości złożonej zależności współczynnika absorpcji jest zastępowane całkowaniem znacznie gładszej funkcji w przestrzeni k. Ponadto określona wartość k jest brana tylko raz do obliczeń, podczas gdy w określonym paśmie może być ich wiele. Wprowadzamy funkcje gęstości f(k) według wzoru

gdzie przedział  zawiera się w rozważanym paśmie. Normalizacja funkcji gęstości ma postać

.

Przez g(k) oznaczmy dystrybuantę związana z funkcją gęstości f(k)

gdzie g(0)=0 zaś g(()=1 oraz

dg(k)=f(k)dk.

Z definicji dystrybuanty g(k) wynika, że jest to monotonicznie rosnąca i gładka funkcja w przestrzeni k. Korzystając z tego możemy zapisać wzór na transmisję w postaci

.

Ze względu na gładkość funkcji g(k), k(g) wyrażenie na transmisję możemy przybliżyć przez sumę szeregu

.

# Przykład

Rys 8.3 przedstawia zależność współczynnika absorpcji od częstotliwości. Zakres zmienności k dzielimy na przedziały ( w tym przypadku na osiem przedziałów). Zliczając liczbę punktów w domenie częstotliwości, jakie odpowiadają danemu przedziałowi rysujemy histogram i kolejno wykreślamy dystrybuantę (Rys. 8.4), która wyraża się wzorem

gdzie N jest liczba wszystkich punktów (N=35), zaś n(0,k) określa liczbę punktów dla których współczynnik absorpcji jest mniejszy, lub równy k.

Rys 8.3 Zależność współczynnika absorpcji od częstotliwości fali

Rys. 8.4 Dystrybuanta g(k)

W ogólnym przypadku (dla niejednorodnej atmosfery) stosowana jest analogiczna metoda nosząca nazwę k-correlated distribution.

STREAMER jako przykład modelu transferu promieniowania w atmosferze.

Charakterystyka modelu STREAMER

- Model Płasko-równoległy

- Używa DISORT-u dla większej liczby strumieni niż dwa.

- Oblicza strumienie promieniowania oraz radiancję

- 24 pasma w obszarze promieniowania krótkofalowym i 20 pasma w obszarze długofalowym.

- 5 optycznych modeli aerozolu.

- 7 standardowych profili atmosferycznych ( możliwość specyfikacji własnego profilu)

- 11 modeli podłoża (modele Lamberta) z możliwością zadania BRDF-u.

- możliwość zadania optycznych własności chmur.

- Uwzględnia tylko podstawowe gazy atmosferyczne

Przykładowy plik wejściowy do modelu

$OPTIONS

Streamer sample input file - Fluxes

.TRUE.                       ; Compute fluxes (or radiances)?        (FLUXES)

.FALSE.                      ; Include thermal emission in band 106? (IR106)

.TRUE.                       ; Compute cloud forcing?                (CLDFRC)

2 2                              ; Number of streams, short and long     (NSTR*)

0 0                              ; Number of Legendre coeff., method     (NCOEF,IMTHD)

.TRUE.                       ; Include gaseous absorption?           (GASABS)

.TRUE.                       ; Include Rayleigh scatter (shortwave)? (RAYLISHRT)

2                                ; Surface albedo control                (ALBTYPE)

4                                ; Surface emissivity control            (EMISSTYPE)

5 .TRUE.                    ; Std prof; extend input profile to 100 km?

5 1                              ; Aerosol model and profile

1 2 3 1 1 3                  ; Height, temp, wv, oz, cloud units

4                                 ; Output levels control

.FALSE.                      ; Log to file?

.TRUE.                       ; Descriptive output desired?

testflx.des

.FALSE.                      ; User-customized output?

.FALSE.                      ; Apply spectral (band) weights?

$CASE

Clear sky only, April conditions

92  4 28 22.0  72.88  144.50 -99.0

; Viewing geometry

1 129

0.75 2 1 0.05 3 0.95

-25.15 0.99

0

; Cloud overlap

1 1 1 1 0 0 13 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

14.101  125.4  -50.9   2.0

10.948  204.9  -56.2   7.0

8.486  303.5  -60.2  35.0

7.864  335.1  -57.1  43.0

6.651  404.8  -50.0  47.0

6.041  444.1  -45.5  43.0

4.860  528.4  -36.8  58.0

3.702  622.4  -26.8  39.0

2.618  721.7  -19.7  67.0

1.592  828.2  -16.2  72.0

0.973  898.3  -10.9  60.0

0.577  945.8  -12.2  67.0

0.000 1022.0  -23.2  78.0

300.0 0.25

$CASE

Cloudy sky, 2 clouds, April conditions, shortwave only

92  4 28 22.0  72.88  144.50 -99.0

; Viewing geometry

106 129

0.75 2 1 0.05 3 0.95

-25.15 0.99

2 1 0.4 -19.15 725.0 5.0 6.0 0.1 0

3 0.6 -60.15 300.0 1.0 20.0 0.01 1

0                                               ; Cloud overlap

-1 -1 -1 -1 0 0 13 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Przykładowy plik wynikowy

Streamer sample input file - Fluxes

Input File: testflx.inp

No spectral weighting.

INITIAL OPTIONS (Later changes will not be noted):

Number of Streams, Shortwave:  2, Longwave:  2

Gaseous absorption included.

Rayleigh scattering included.

Default profile: Subarctic Winter

Default aerosol optical model: Arctic

Default aerosol vertical profile: Background trop. and strat.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Case Number in Input File:     1

Clear sky only, April conditions

Band number range:   1 - 129

Spectral Interval:    20 1/cm (500.00 um) to 35710 1/cm (   .28 um)

Year: 1992, Month:  4, Day: 28, Hour:  22.00

Lat:  72.880, Lon: 144.500, Zenith Angle (degrees):  58.82

Unscaled Atmospheric Profiles (22 Levels)

Height(km) Press(mb) T(K)   H2O(g/m^3)    RH(%)    O3(g/m^3)    Aer(km^-1)

-----------------------------------------------------------------------------

1 100.00       .00   210.00     .000000      .00     .0000000     .000000

2  70.00       .04   245.70     .000000      .00     .0000001     .000000

3  50.00       .57   259.30     .000003      .00     .0000028     .000004

4  45.00      1.11   247.00     .000005      .00     .0000084     .000008

5  40.00      2.24   234.70     .000011      .01     .0000265     .000016

6  35.00      4.70   222.20     .000024      .04     .0000595     .000032

7  30.00     10.20   216.00     .000054      .20     .0000970     .000129

8  25.00     22.56   211.20     .000123      .82     .0002070     .000254

9  20.00     50.14   214.10     .000269     1.25     .0003622     .001086

10  14.10    125.40   222.25     .001110     2.00     .0003215     .001035

11  10.95    204.90   216.95     .002119     7.00     .0002043     .002234

12   8.49    303.50   212.95     .006548    35.00     .0000802     .004192

13   7.86    335.10   216.05     .011700    43.00     .0000565     .008141

14   6.65    404.80   223.15     .028831    47.00     .0000410     .012096

15   6.04    444.10   227.65     .042846    43.00     .0000323     .015238

16   4.86    528.40   236.35     .139006    58.00     .0000302     .018521

17   3.70    622.40   246.35     .234690    39.00     .0000287     .022815

18   2.62    721.70   253.45     .736630    67.00     .0000273     .037149

19   1.59    828.20   256.95    1.050423    72.00     .0000265     .051794

20    .97    898.30   262.25    1.321236    60.00     .0000265     .080575

21    .58    945.80   260.95    1.336072    67.00     .0000265     .080575

22    .00   1022.00   249.95     .640325    78.00     .0000265     .000000

Total Column Amounts (scaled) -

Water Vapor:  3671.07 g/m^2

Ozone:   6.43 g/m^2

Aerosols Optical Depth:  .25 (unitless)

Scaling Factors - w.v., O3, haze RH, CO2, O2, w.v. continuum:

1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

Cloud/clear types (models) in scene (21=clear):  21

SURFACE CHARACTERISTICS:

Clear Sky Fraction: 1.00

Surface Type Fractions -

Sea Water:  .05, Meltponds:  .00, Snow:  .95, Bare Ice:  .00

Vegetation:  .00, Dry Sand:  .00, Freshwater:  .00

Observed (Input) Surface Albedo (0.6 um):   .750

Observed Surface Temp (K): 248.0

Emissivity (all bands):  .9900

Broadband All-sky Surface Albedo, by type:

21:  .608

Broadband All-sky Surface Albedo:  .608

ALL-SKY FLUXES (W/m^2), CLOUD RADIATIVE EFFECT (W/m^2), HEATING RATE (degrees K/day):

DirSW    DiffSW  TotalSW     LW     DiffSW     LW              Heating

Down     Down     Down    Down       Up       Up      NET       Rate

----------------------------------------------------------------------------

1  691.31      .00   691.31      .00   357.68   181.98   151.65      .302

2  691.29      .01   691.30      .00   357.67   181.98   151.65    -2.926

3  691.10      .11   691.21      .23   357.65   181.95   151.84    -4.940

4  690.91      .19   691.10      .53   357.63   181.84   152.16    -2.812

5  690.38      .36   690.75     1.04   357.60   181.65   152.54     -.800

6  689.11      .73   689.84     1.85   357.55   181.37   152.78     -.452

7  686.90     1.51   688.41     3.26   357.44   181.15   153.08     -.372

8  682.75     3.48   686.23     5.79   357.25   181.14   153.63     -.152

9  675.27     7.56   682.83    10.48   356.95   182.23   154.13     -.363

10  655.42    20.54   675.95    22.21   355.73   185.05   157.39     -.407

11  640.68    30.15   670.83    29.21   354.34   184.46   161.24     -.053

12  621.89    42.20   664.09    36.05   352.31   185.96   161.86      .163

13  614.91    46.43   661.35    39.72   351.61   188.20   161.25      .078

14  595.04    58.13   653.17    51.79   349.94   194.40   160.61     -.017

15  582.41    65.51   647.93    60.14   348.98   198.40   160.69     -.060

16  553.60    81.54   635.14    81.29   346.97   208.17   161.29     -.070

17  522.73    97.98   620.71   105.66   344.83   219.48   162.07     -.347

18  488.80   114.83   603.63   134.40   343.00   228.88   166.15     -.086

19  449.46   136.10   585.57   157.18   341.04   234.46   167.25     -.330

20  422.94   151.75   574.69   173.89   339.83   238.76   169.99     -.762

21  401.39   164.71   566.10   179.41   339.25   231.97   174.28      .104

22  373.75   182.40   556.15   169.28   338.13   213.96   173.34      .000

Cloud Radiative Effect - Level:  1, Shortwave:     .0, Longwave:     .0

Cloud Radiative Effect - Level: 22, Shortwave:     .0, Longwave:     .0

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Case Number in Input File:     2

Cloudy sky, 2 clouds, April conditions, shortwave only

Band number range: 106 - 129

Spectral Interval:  2500 1/cm (  4.00 um) to 35710 1/cm (   .28 um)

Year: 1992, Month:  4, Day: 28, Hour:  22.00

Lat:  72.880, Lon: 144.500, Zenith Angle (degrees):  58.82

>>> Previous profiles used.

Cloud/clear types (models) in scene (21=clear):   1  3 21

INDIVIDUAL CLOUD CHARACTERISTICS:

Model Top Bott Zthick Pthick  Frac  Tau  Ttop   Ptop    Re    WC   Phase

Index    (m)   (mb)              (K)    (mb)   (um)(g/m^3)

---------------------------------------------------------------------------

1  18  19   187.1   18.4    .40   5.0 254.0  725.0   6.0  .100  Liq

3  12  13   562.9   28.1    .60   1.0 213.0  300.0  20.0  .010  Ice

(Note: Above fraction does not include overlapping portion, if any.)

SURFACE CHARACTERISTICS:

Clear Sky Fraction:  .00

Surface Type Fractions -

Sea Water:  .05, Meltponds:  .00, Snow:  .95, Bare Ice:  .00

Vegetation:  .00, Dry Sand:  .00, Freshwater:  .00

Observed (Input) Surface Albedo (0.6 um):   .750

Broadband All-sky Surface Albedo, by type:

1:  .645   3:  .616  21:  .608

Broadband All-sky Surface Albedo:  .628

ALL-SKY FLUXES (W/m^2), CLOUD RADIATIVE EFFECT (W/m^2), HEATING RATE (degrees K/day):

DirSW    DiffSW  TotalSW     LW     DiffSW     LW              Heating

Down     Down     Down    Down       Up       Up      NET       Rate

----------------------------------------------------------------------------

1  691.31      .00   691.31      .00   406.40      .00   284.91      .941

2  691.29      .01   691.30      .00   406.40      .00   284.90     1.077

3  691.10      .11   691.21      .00   406.38      .00   284.83     1.318

4  690.91      .20   691.11      .00   406.36      .00   284.75     2.400

5  690.38      .37   690.75      .00   406.33      .00   284.42     2.895

6  689.11      .74   689.85      .00   406.29      .00   283.57     2.025

7  686.90     1.53   688.43      .00   406.20      .00   282.23     1.353

8  682.75     3.53   686.27      .00   406.04      .00   280.23      .951

9  675.27     7.66   682.93      .00   405.83      .00   277.10      .643

10  655.42    20.82   676.24      .00   404.90      .00   271.34      .405

11  640.68    30.59   671.27      .00   403.77      .00   267.50      .502

12  621.25    42.61   663.86      .00   402.25      .00   261.61     2.830

13  299.33   308.59   607.92      .00   356.94      .00   250.98      .574

14  289.64   312.21   601.85      .00   355.62      .00   246.23      .705

15  283.55   314.41   597.96      .00   355.02      .00   242.94      .873

16  269.59   318.46   588.05      .00   353.84      .00   234.20      .932

17  254.58   321.91   576.49      .00   352.70      .00   223.80     1.267

18  236.83   324.58   561.41      .00   352.55      .00   208.86     1.115

19   39.13   449.43   488.56      .00   293.79      .00   194.77      .951

20   36.82   442.93   479.75      .00   292.89      .00   186.86     1.037

21   34.94   439.02   473.95      .00   292.93      .00   181.02      .730

22   32.53   434.61   467.14      .00   292.72      .00   174.42      .000

Cloud Radiative Effect - Level:  1, Shortwave:  -48.7, Longwave:     .0

Cloud Radiative Effect - Level: 22, Shortwave:  -43.6, Longwave:     .0